Контакт «-» минус( провод черного цвета) либо отрезать от штекера прикуривателя, либо раскрутить штекер и соединить с контактом минус в сети

ЧЕРНЫЙ ПРОВОД - МИНУС КРАСНЫЙ ПРОВОД -ПЛЮС

Контакт «+» плюс (провод красного цвета) либо отрезать от штекера прикуривателя, либо раскрутить штекер и соединить с контактом плюс в сети

Круглый разъем с отверстием по средине предназначен для антенны — соединяем со штекером в антенне. Эксплуатация радиостанции без антенны может привести к ее поломке, которая не покрывается условиями гарантии

Чтобы связь происходила на нужном канале выставляем одинаковую частоту на выбранных рациях. Частоту ставим в пределах диапазона написанного в инструкции приложенной к радиостанции. При неправильном введении частоты рация сама скорректирует на ближайшую верную частоту.